## Slide 1: Lab Environment
CE1
R5
R6
R3
R1
R2
R4
R7
1/1/c1/1
1/1/c2/1
1/1/c1/1
1/1/c1/1
1/1/c1/1
1/1/c1/1
1/1/c2/1
1/1/c2/1
1/1/c2/1
1/1/c2/1
1/1/c3/1
1/1/c3/1
1/1/c1/1
1/1/c2/1
1/1/c1/1
1/1/c2/1
1/1/c3/1
1/1/c3/1
1/1/c4/1
1/1/c4/1
1/1/c4/1
1/1/c4/1
ISIS-SR Core
1/1/c3/1
Underlay Subnets | 10.1.1.0/24
R1 to R2 | 10.1.1.0/31
R1 to R3 | 10.1.1.2/31
R1 to R4 | 10.1.1.4/31
R2 to R3 | 10.1.1.6/31
R2 to R4 | 10.1.1.8/31
R2 to R7 | 10.1.1.10/31
R3 to R4 | 10.1.1.12/31
R3 to R6 | 10.1.1.14/31
R4 to R6 | 10.1.1.16/31
R5 to R1 | 10.1.1.18/31
R5 to R7 | 10.1.1.20/31
R6 to CE1 | 10.1.1.22/31
Notes: EVPN over MPLS network
  draft-ietf-l2vpn-evpn
  Uses a service label (no Pseudowires) as EVI demultiplexer
  Transport (PE-to-PE): IGP, RSVP/LDP/BGP* or Segment Routing (SR)
  EVPN over NVO tunnels (IP overlay)
  draft-sd-l2vpn-evpn-overlay
  Uses the Ethernet-tag to signal the NVO demultiplexer
  Transport (PE-to-PE): requires IGP only
  7750 support: VXLAN